TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS ÁTFOLYÓ MÉRŐPEREMMEL

Jelölések:

Áramló közeg sűrűség:		k   [kg/m3]

Kör keresztmetszetű cső átmérő:	D   [mm]

Átfolyó mérőperem adatok:		d    [mm]

Átmérőviszony:			=(d/D)

Mért nyomáskülönbség:		 [Pa]

Átfolyási szám:

Expanziós szám:

A qV térfogatáram az átfolyó mérőperem sarokmegcsapolásain mért  nyomáskülönbségből az alábbi összefüggés szerint számítható:

.

Ehhez szükséges az  átfolyási szám és  expanziós szám meghatározása táblázat alapján vagy az alábbi képletek segítségével, iterációval:

ahol

mely összefüggésben a mérőperem átmérőviszonya:

,

a Reynolds-szám:

,

az A tényező értéke:

,

valamint a közeg összenyomhatóságát pedig az expanziós szám (kompresszibilitási tényező) veszi figyelembe:

.

Jelen labormérések során a csekély nyomásváltozás estén az =1 értékkel lehet számolni.

A fenti képletek alapján a térfogatáram kiszámításához kb. 2-3 iterációs lépés elegendő. A pl. Excel-ben történő kiértékelésnél célszerű első közelítésként =0.6 értéket venni.

A ReD Reynolds-szám és a  átmérőviszony alapján az alábbi táblázatból való kiválasztással (sorokban és oszlopokban szereplő értékek közötti pontosítás lineáris interpolációval) is történhet manuálisan az iteráció, de az nehézkes és hosszadalmas.