BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

Vad János – Szente Viktor

Áramlástechnikai Folyamatok Modellezése

Az AMESim szimulációs környezet használata

- Problémafelvetés:

Egy technológiai folyamat 5 m3 légtartályát a környezeti 1.013 bar nyomáshoz képest 0.3 bar túlnyomásra tölti fel egy fúvó. A tartály egy technológiai folyamatot táplál, amely légköri nyomáson zajlik. A technológiai berendezést a tartály kilépő csonkjával egy 3 m hosszúságú szálerősítésű flexibilis csővel kell összekötnünk. A kereskedelmi forgalomban kapható csövek belső átmérője: 8, 10, 12 mm.

Vizsgáljuk meg az egyes csövekre, hogy

a/ Az elzárószelep nyitása után mekkora maximális tömegárammal táplálhatjuk a technológiai folyamatot?

b/ Mennyi ideig garantálhatjuk a tömegáram állandóságát 5% (maximális értékre vetített) relatív megengedett eltéréssel?

—————————————————————————————————————

Indítsuk el az AMESim-et. Alapértelmezésben nem nyit meg semmilyen file-t.

Hozzunk létre egy új, üres rendszert:

Toolbar: Új rendszer megnyitása  (vagy File menü/New)

Munkamód választás: Mode operation toolbar

Sketch mode, Submodel mode, Parameter mode, Run mode

- A rendszer megrajzolása: SKETCH MODE

Üres rendszernél mindig Sketch Mode-ban kezd. Ekkor lehet összeállítani a rendszer „kapcsolási rajzát”, azaz elhelyezni és összekötni az ikonokat.

Gas data bevitele: (pneumatikus szimulációnál elengedhetetlen, ez határozza meg a gáz tulajdonságait)

Az elemkönyvtárak közül bal klikkeljünk a pneumatikus könyvtár ikonjára , ekkor egy ablakban megjelenik a pneumatikus könyvtár tartalma.

Gas data bal klikk (1. sor 1. elem) , ekkor a kurzor felveszi az ikon formáját.

A munkafelületre kirakni: újabb bal klikk.

Ugyanígy: Pneumatic chamber 1 kimenettel (2. sor 7. elem)

Önmagában inverz háttér, ez jelzi, hogy legalább egy portja nincs még összekötve semmivel.

Portok: amelyeken át az elemek egymással kapcsolatot tudnak teremteni.

Gas data: 0 port

Pneumatic chamber 1 kimenettel: 1 port.

Ha az ikonon duplán klikkelünk, a kurzor újra felveszi az ikon formáját, ekkor a következő lehetőségeink vannak:

középső egérgomb: forgatás, jobb egérgomb: tükrözés, bal egérgomb: lerakás.

Jobb klikk az ikonon: menü

Ikon kijelölése: bal klikk, ekkor keretes lesz. Ez az ikon befoglaló téglalapjának mérete.

Törlés: kijelölés után DEL gomb, vagy jobbklikk / Delete.

Tegyük be a légköri nyomás peremfeltételt:

Source of atmospheric pressure and temperature (1. sor 6. elem) : 1 port.

Ha már nincs szükség az elemkönyvtárra, zárjuk be az ablakot. (Close gomb)

2 elem összekötése:

Az ikon bármelyik portjának környezetére (nem az ikonra!) kattintva bal gombbal, megváltozik a kurzor, ezt kell odavinni a másik ikon portjának közelébe, és újra bal klikk. Ha még nem értünk a port közelébe, akkor ott rögzíti a vonalat, és onnan lehet folytatni. Egy ilyen rögzítést jobbklikkel lehet feloldani, de csak vonalhúzás közben. Ha már kész a vonal, akkor azt már csak az ikonok áthelyezésével lehet módosítani. Természetesen törölni is lehet, ugyanúgy mint egy ikont.

Az összekötő vonal általában egyszerű közvetlen kapcsolat, de pneumatikus és hidraulikus elemek esetén saját matematikai modellel rendelkező cső is lehet.

Ha legalább egy ikon inverz, akkor a sketch nincs befejezve, nem lehet továbblépni.

Ha minden OK, továbbmehetsz. Ha vissza akarsz térni a sketch módhoz és módosítani akarsz (pl. kiegyenesíteni a csövet), biztonsági okokból a sketch mode le lesz zárva. (a Mode operation toolbar melletti lakat). Ez megváltoztatható az Options/Amesim preferences menüpont alatt (Automatic lock sketch). Ballal a lakatra kattintva lehet oldani.

Objektumok (ikon, vonal, szöveg) nem fedhetik át egymást. Fontos: nem az adott objektum körvonalai számítanak, hanem a befoglaló téglalap. Ennek a mérete akkor látszik, ha az ikon inverz, vagy ki van jelölve.

Címke bevitel: Text gomb bal klikk . Írjuk be: Tartály. Több sorba is lehet, ENTER-rel. Ha befejeztük, a szövegdobozon kívül bal klikk. Utólagos szerkesztés: kijelölés után bal klikk.

Szöveg mozgatása / forgatása / tükrözése: az ikonokhoz hasonlóan.

- Matematikai modellek hozzárendelése: SUBMODEL MODE

A sketch-ben szereplő ikonokhoz almodellek (matematikai modellek) rendelése.

Inverz háttér: amelyekhez almodellt kell rendelni.

1 bal klikk Gas data: almodell-lista.

PNGD01 gas characteristics – ezt válasszuk ki: klikkeljük rá ballal.

Help: (Globális súgó: Help menü / On-line)

Description: almodell leírása

Usage: milyen esetben kell / célszerű használni.

Internal variables: Belső (a szimuláció során kívülről nem manipulálható) változók.

Parameters: milyen paraméterei vannak a modellnek (egész, lebegőpontos, sztring).

Kiválasztás után: OK

Remove: megszünteti az almodell hozzárendelést.

Pneumatic chamber:

PNCH22: Pneumatikus tartály hőcserével

External variables (külső változók): megvizsgálható hogy az egyes portokon milyen mértékegységek közlekednek milyen irányba.

1 port, ezen

Input (környezeti) adatok: tömegáram, entalpia-áram. A tartály szempontjából peremfeltételt jelentenek. Irány kötődik hozzájuk, a nyíl szerint pozitívak, ha a tartályba irányulnak.

Output (átadott) adatok: a csatlakozó elemnek (cső) jelentenek peremfeltételt. Tartálynyomás, tartályhőmérséklet. (Skalárok, irány nélküliek.)

Help: Szubrutinokra referál, amelyek dokumentációjában a számítás részletei szerepelnek.

Atmospheric source: Csak egy almodell létezik hozzá, ezt egyből hozzá is rendeli: PNAS01, atmoszferikus nyomás és szobahőmérséklet peremfeltétel.

Pneumatic line: a tartályt és az atmoszférát összekötő vonal. Először mindig az ikonokhoz kell hozzárendelni almodelleket, csak utána lehet a vonalakhoz.

PNL0R: csak a csősúrlódás hatását veszi figyelembe.

Input változók: mindkét porton nyomás, hőmérséklet

Output változók: tömegáram, entalpia-áram. Mindkét porton: pozitív, ha kifelé irányul.

Premier submodel gomb:

Az ikonokhoz az alapértelmezett almodelleket rendeli hozzá, ügyelve arra, hogy az egyes portok ki- és bemeneti változói stimmeljenek. Ezután célszerű ellenőrizni hogy a kívánt almodelleket rendelte-e hozzá. Amihez már hozzá lettek rendelve almodellek, azt nem változtatja meg.

Ha szeretnénk információt kapni arról, hogy milyen almodelleket használtunk, jobb klikk az elemen: Labels: show / hide component labels

Mentsük el a rendszert (Mentés gomb , vagy File menü / Save): pelda1.ame

- Paraméterek beállítása: PARAMETER MODE

Szimulációs program generálódik az elején. A fordítónak tudnia kell hogy milyen nevű fájlba készítse, ezért legkésőbb itt meg kell adni a rendszer nevét. Ekkor minden elem új címkét (Label) kap: sorszámokkal ellátva (pl. PNCH22-1), hogy az azonos típusú elemeket is meg lehessen különböztetni.

System compilation info ablak:

Number of states: állapotváltozók (state variables) száma: idő szerinti közönséges differenciálegyenletek definiálják.

Number of implicits: implicit változók.

Zárjuk be az ablakot. (Close)

Elemek paramétereinek megváltoztatása: Change Parameters ablak: bal klikk az elemen. Kezdetben az alapértelmezett értékek szerepelnek. Amiről nem tudjuk hogy mennyi, azt nem célszerű megváltoztatni.

# jel: az állapotváltozók kezdeti értékét jelzi.

Pl. a tartály esetében: hőmérséklet, nyomás.

Pl. hőmérséklet: alapértelmezett érték: 293.15 K

Változtatás: dupla klikk a számértéken – új adat beírása – enter.

Alapértelmezett paraméterek visszaállítása: kijelöljük a változót, majd klikk a Default value gombra. A min. és max. paraméter-értékek is ott vannak tájékoztatásul.

Beállítás után:

Ha menteni akarjuk file-ba a megadott paramétereket: Save.

Ha később ebből akarjuk beolvasni: Load.

Close: a dialógusablak bezárása.

Lehetőség van egyes modellek között a paraméterek átmásolására, ill. a címkék (Label) megjelenítésére, a jobb klikk után megjelenő menü segítségével.

Állítsunk be a tartályon 1.313 barA abszolút nyomást és 5000 L térfogatot. Állítsunk be a csövön 10 mm átmérőt és 3 m hosszat.

- Futtatás: RUN MODE

Futtatási paraméterek beállítása: Run parameters gomb

Simulation values fül:

Start time, final time: szimuláció időtartama; állítsunk be 0 sec ill. 25 sec értékeket.

Communication interval: „mintavételezési” idő

(Maximum time step, Tolerance: később)

Módosítás: dupla klikk a számértéken – beír – enter.

Simulation options fül:

Run type: Standard

(Error type, Miscellaneous: később)

Solver options fül:

Dynamic run: Alapértelmezett, időfüggő futtatás.

Continuation run: megszakított vagy leállt futtatást folytat.

Discontinuities printout: a Simulation Run ablakba (ld. lentebb) kiírja a diszkontinuitásokat is.

Mi a diszkontinuitás: pl. amikor egy ideális labda visszapattan a falról: nincs deformáció, a sebesség megváltozása végtelen rövid idő alatt megy végbe. Ennek a megoldása numerikus integrálással igen nehéz, nagyon be kellene sűríteni az időlépéseket. E helyett egy speciális módszert alkalmaz, ehhez kell detektálni a diszkontinuitásokat.

(Solver type, Stabilizing: később)

Szimuláció indítása: Run simulation gomb

Simulation Run ablak:

Futáshoz szükséges licenszek ellenőrzése, esetleges hibaüzenetek.

Ha időközben meg kell állítani: Stop simulation gomb

Időfüggvények kirajzoltatása: Temporal analysis gomb

Bal klikk az elemre – a változók a végállapotot mutatják.

Kijelölni a változót, amelyik időfüggvényét akarjuk. Pl.: temperature.

(Szabvány windows kijelölési módok is működnek: Shift ill. Ctrl nyomva tartása mellett bal klikk, ekkor egyszerre több változót rajzol ki ugyanabba a grafikonba.)

Plot: megjelenik az időfüggvény.

Ha ugyanerre rádobjuk a nyomást is (drag-and-drop), közös diagramon fogja ábrázolni.

Üres diagram: Plot gomb a fő toolbaron:

Erre szintén drag-and-drop módszerrel lehet az adatokat rávinni.

Tools – add titles: Jelmagyarázat

Jobb klikk a szövegen: szövegstílus módosítása.

Kijelölés után bal klikk a szövegen: szöveg módosítása. Kilépés: bal klikk a grafikonon.

Diagram formázása: Jobb klikk a diagramterületre, Format.

Több diagram egymás mellett/alatt: Jobb klikk a diagramterületre, Add/Remove Row/Column.

Ha más a lépték és emiatt nem látszanak jól az egyes időfüggvények:

Jobb klikk az y tengelyre, Axis Format.

Itt a Scale fül alatt a Separate axis mezőt kipipálni.

File menü a diagramablakban:

Save configuration: minden grafikonbeállítást elment: miket jelenítsen meg, milyen formátumban.

Save data: a kirajzolt adatpontokat menti el.

Open: elmentett konfigurációt vagy adatot megnyit.

Export values: a kirajzolt adatpontokat egy jóval kevesebb plusz információt tartalmazó szövegfájlba menti el, ami így könnyebben beolvasható pl. excelbe (Tabbal elválasztott mezők).

Más megjelenítés: Replay gomb

Lejátssza a szimulációt az elejéről, vizuálisan jeleníti meg a kiválasztott mennyiségeket.

Replay Setup ablak:

Unit/Simulation fül:

Egység megadása: pl. tömegáram, g/s

Simulation result: Standard

Global settings fül:

Symbol: Arrow

Settings: Lines, Values

Next gomb után: Replay Control Command ablak

Play gombra klikkelés után „lejátssza” a szimulációt.

Mentsük el a szimulációt, majd lépjünk ki az AMESim-ből: Save gomb , vagy File menü / Save, majd File menü / Quit.

- Paramétervizsgálat

Olvassuk be az előző fejezetek alapján készített file-t, mentsük el más néven: pelda1_2.ame

Parameter mode

Parameters menü – Batch parameters

Batch Control Parameter Setup: ide kell behúzni (drag-and-drop) amit vizsgálni akarunk: bal klikk a csőre, a diameter of pipe paramétert behúzni.

Setup method: varying between 2 limits.

Value: ami a modellnél eredetileg be volt állítva, az kerül ide. Eredetileg 10 mm volt beállítva az előző rész alapján, de mértékegység itt nincs, így aztán csak a 10 látszik.

Step size: lépésköz, legyen 2, ugyanazzal a mértékegységgel, mint a Value.

Num below/above: hány lépésközzel menjen a kiinduló érték alá/fölé: mindkettő 1.

Run mode

Run parameters gomb / Simulation options fül:

Run type: Batch

Indítsuk el a szimulációt: Start run gomb.

Futtatás után a Plot parancs a legutolsó nem-batch futtatás eredményét jeleníti meg.

A batch run eredményeinek megjelenítéséhez Batch plot gomb:

A Selected oszlopban levő pipákkal dönthetjük el, hogy mely futtatások eredményeit akarjuk ábrázolni. A Corresponding control parameters panelon pedig azt jelzi, hogy az adott futtatásban melyik batch változó értéke mennyi volt. Ez elsősorban akkor lényeges, ha nem csak egy változót módosítgatunk.

Az OK-ra klikkelés után kapunk egy üres diagramot, amelyen szintén drag-and-drop módszerrel lehet ábrázolni az időfüggvényeket. Ezen ugyanazokat a műveleteket lehet elvégezni, mint a sima diagramon. Így már könnyedén tudunk válaszolni az 1. fejezetben feltett kérdésekre is:

a/ Maximális tömegáramok: 4.94; 9.11; 15.05 g/s (8; 10; 12 mm csőátmérő)

b/ Tömegáram 5%-os belül maradásának ideje: 20; 10.5; 6.4 sec.