# Vizsgakérdések

„Víztisztaságvédelem II.” című tantárgyból

/2002. december/

I. Vízminősítés:

- Mit jelentenek a BOI5 és KOIps paraméterek? Ismertesse a mérési elveket!

- Magyarázza meg a következő fogalmakat halobitás, trofitás, szaprobitás, toxicitás! Milyen mérésekkel lehet ezeket a paramétereket kimutatni?

- Mit jelentenek az anoxikus és anaerob állapot?

- Hogyan megy végbe egy folyó öntisztulása egy szennyezőanyag forrástól lefelé?

- Miért fontos a felszíni vizek nitrogén és foszfor tartalma? Mit jelent az eutrofizáció?

- Mik azok a coliform baktériumok? Miért ezeket választották a víz szennyezettségének jellemzésére?

- Ismertesse a toxikológiai vizsgálatok elvét! Milyen indikátor fajokat használnak? Mit jelent a DL50 paraméter?

- Mit nevezünk humin anyagoknak? Hogyan ismerhető fel a jelenlétük a felszíni vizekben?

- Ismertesse a felszíni vizek minősítésére alkalmazott szabványos osztályzási csoportokat! Milyen skálán értékelik a felszíni vizek állapotát?

- Milyen vizsgálatokat foglal magában az ivóvíz minősítése?

- Hogyan kell meghatározni a víz lebegőanyag tartalmát?

- Ismertesse a mikroszkópos biológiai vizsgálat elvét. Mire használható a Bürker-kamra?

- Ismertesse a (tenyésztéses) bakteriológiai vizsgálat elvét!

- Milyen elven mérhető a zavarosság és a szín? Mi a zavarosság mértékegysége?

- Hogyan mérik a víz zsír- és olajtartalmát?

- Mely hatóság ellenőrzi az ivóvíz minőségét?

- Mit nevezünk "ivóvíznek" és "kifogásolt minőségű víznek"? (ld. 201/2001 kormányrendelet)

- Hol kell az ivóvíznek az előírásos határértékeket teljesítenie? Kinek a költségére történik az ivóvíz időszakos ellenőrzése? Mi tekinthető elhanyagolható mértékű határérték túllépésnek?

- Milyen következményekkel jár, ha az ivóvízként szolgáltatott víz nem teljesíti a rendeletben rögítettt határértékeket?

- Milyen hivatal adhat ideiglenes engedélyt a határértékeknek nem megfelelő víz szolgáltatására és milyen feltételekkel? Milyen szennyezőkre vonatkozóan vannak jelenleg érvényben ideiglenes határértékek egyes településeken?

II. Felszíni tározók:

- Milyen módszerekkel lehet felszíni tározókat kialakítani? Vázolja a műszaki megoldásokat.

- Mit jelent az algavirágzás? Mi az oka?

- Miért kell korlátozni az algák mennyiségét megakadályozni az algavirágzást?

- Milyen életfeltételek korlátozhatják az algák szaporodását?

- Hogyan alakul ki a hőmérsékleti rétegződés? Mikor jelentkezik? Milyen mélységi tartományokra osztható a víz? Miért jelent problémát a rétegződés felbomlása?

- Tározók vízminőségének szabályozásával kapcsolatban: ismertesse a vízgyűjtőterületi szabályozás, az előtározó, és az átöblítés módszerét!

- Tározók vízminőségének szabályozásával kapcsolatban: ismertesse a mesterséges keringetés, szelektív vízelvezetés és a zooplankton legelészésének módszerét!

- Tározók vízminőségének szabályozásával kapcsolatban: ismertesse a kotrás, vízszintsüllyesztés, aratás módszereit! Milyen vegyszerrel irtható az algaállomány?

III. Kutak, partiszűrés, talajvízdúsítás:

- Sorolja fel a megismert kútfajtákat! Mekkora közelítőleg a termelhető víz mennyisége?

- Hogyan készül a csőkút?

- Vázoljon fel egy csápos kutat! Miért alkalmaznak csápokat? Miért két rétegben?

- Parti szűrés esetén hogyan változik a talajvíz szintje a kutak közelében a folyómederre merőleges metszetben?

- Mit értünk háttérszennyeződés alatt?

- Milyen tisztítási elvet valósít meg a partiszűrés? Miképpen hat a tartózkodási idő növelése a vízminőségre?

- Mitől függ a termelhető víz mennyisége?

- Miért érdemes „egyenletes partleszívást” alkalmazni?

- Milyen hatások okozhatják a beszivárogtató felület kolmatációját, eliszapolódását?

- Ismertesse a talajvízdúsítás elvét és technológiai sémáját!

- Mi a célja az előtisztításnak talajvízdúsítás esetén?

- Milyen káros egymásrahatások jelentkezhetnek a keveredési zónában felszíni víz beszivárogtatásakor?

- Milyen beszivárogtatókat használnak talajvízdúsítás esetén?

- Hogyan történik egy csápos kút tisztítása és fertőtlenítése?

IV. Víztisztítás:

- Az ivóvíz milyen minőségi paraméterei javíthatók koagulációval.

- Ismertesse a koaguláció hatásmechanizmusát.

- Milyen vegyszerekkel végezhető negatív felületi töltésű kolloidok koaguláltatása?
Milyen anyagokkal segíthető a koaguláció, növelhető a pelyhek mérete?

- Milyen célt szolgál a flokkulátor? Hogyan szabályozható a pehelyképződés?

- Hogyan gyorsítható a pelyhek ülepedése?

- Mit nevezünk derítésnek? Milyen módszerei vannak a fázisszétválasztásnak?

- Hogyan javítható a mozgékony mikroorganizmusok pelyhesíthetősége?

- Mit értünk hagyományos-, direkt- és kontakt szűrési rendszeren. Milyen feltételek mellett alkalmazhatók gazdaságosan?

- Vázoljon fel egy homokszűrő berendezést, ismertesse a tisztítás módszerét!

- Milyen hatások játszanak szerepet a lebegő szemcséknek a szűrőszemcsékre való felütközésében?

- Mit értünk a zavarosság áttörésén? Ismertesse a túl kicsi és túl nagy szemcseméretű homok okozta problémákat! Mi a szerepe a pelyhek méretének?

- Milyen vízminőségi paraméterek javulása várható az aktív szenes szűréstől? Milyen elven tisztít az aktív szenes szűrő?

- Hogyan befolyásolják az aktív szén tisztító hatását a víz keménysége, sótartalma, pH-ja, az Al és Fe ionok és a szén szemcsemérete?

- Milyen problémát okoznak az aktív szén felületén rögzült baktériumok?

- Mit jelent az aktív szenes szűrők reaktiválása?

- Milyen szennyezők eltávolítása a Csepeli Vízkezelő Üzem fő feladata?

- Ismertesse a Csepeli Vízkezelő Üzemben alkalmazott technológiai folyamat fő lépéseit!

- Mi a lassúszűrés célja? Milyen anyagokat távolít el a vízből?

- Vázoljon fel egy lassúszűrő berendezést! Milyen fő konstrukciós szempontokat kell szem előtt tartani?

- Ismertesse a biofilm szerepét a lassúszűrésben, hogyan változik a mikroorganizmusok mennyisége a szűrőhomokban mélység szerint? Hogyan kell a szűrőt érlelni?

- Hogyan változik idő függvényében a nyomásveszteség egy lassú szűrőn?

- Hogyan tisztíthatók a lassú szűrők?

- Hogyan kell a lassúszűrőt újratelepíteni?

- Hasonlítsa össze a Gyors és lassú szűrőket a következő szempontok szerint:
szivárgási sebesség, vízminőség, színanyagok eltávolítása, gépészeti összetettség, vegyszerigény.

- Hasonlítsa össze a Gyors és lassú szűrőket a következő szempontok szerint:
energiaigény, a tisztított víz biológiai stabilitása, tározóképesség, homokigény, terjedelem, nyersvíz minősége.

- Milyen szabályok szerint választható meg a lassúszűrő homok és kavicsrétegeinek szemcsemérete? És vastagsága?

- Miért alkalmaznak duvaszűrős előtisztítást? Vázoljon fel vízszintes áramlási irányú szűrőberendezést.

- Milyen előnyökkel jár a lassúszűrők lefedése?

- Mi a különbség a fertőtlenítés és a sterilizálás között?

- Milyen elven általában működnek a fertőtlenítő vegyszerek?

- Milyen követelményeket támasztunk a fertőtlenítő anyagokkal szemben?

- Milyen fertőtlenítő anyagokat ismer?

- Milyen hatások csökkentik a fertőtlenítőszerek hatását?

- Hogyan állítható be a klórmennyiség? Mi befolyásolja a hipoklóros sav és a hipoklorit ion egyensúlyát a vízben?

- Ismertesse a fertőtlenítés melléktermékeit és ezek a káros hatásait!

- Ismertesse az ózonos előkezelés előnyeit!

- Mikor alkalmazható UV előfertőtlenítés?

V. Vízelosztó rendszerek, ivóvíztározók:

- Milyen tényezők befolyásolják, a fajlagos vízigény értékét?

- Mekkora közelítőleg egy összkomfortos lakásban az egy főre eső vízigény?

- Hogyan változik jellemzően egy település vízfogyasztása éves szinten és nap közben?

- Milyen adatokat kell meghatározni egy település vízellátó rendszerének tervezéséhez?

- Milyen szerepet játszanak a magastározók egy település vízellátó rendszerében?

- Osztályozza a víztározókat magasság, elhelyezkedés és az üzemeltetés módja szerint!
Hogyan befolyásolja a víztározó elhelyezkedése a hálózati nyomást?

- Hogyan oldható meg dombos, hegyes vidékek vízellátása?

- Hogyan számítható ki a minimálisan szükséges tározó térfogat a vízhozam adatok alapján?

- Milyen áramlást célszerű létrehozni ellennyomó tározókban? Vázolja fel az ilyen célra szokásosan alkalmazott medencék alakját?

- Milyen előnyei vannak a csőreaktor, és a teljes keverésű tartályreaktornak megfelelő tározóknak?

- Budapest mely területét látja el a Gellérthegyi víztározó? Üzemeltetés szempontjából milyen típusú tározó?

- Vázolja fel a Gellérthegyi Víztározó alaprajzát és fő részeit! Milyen áramlás alakul ki a medencében? Miért előnyös ez a fajta áramlás?

- Hogyan szerkeszthető meg egy elágazó (fa struktúrájú) csőhálózat eredő (redukált) jelleggörbéje? Hogyan határozható meg az egyes csövek üzemi állapota az eredő jelleggörbén kialakuló munkapont ismeretében?

- Hogyan alkalmazható a csomóponti törvény hurkolt csőhálózatok esetén? Hány független csomóponti egyenletet írhatunk fel?

- Ismertesse az ágegyenleteket és a huroktörvény alkalmazását csőhálózatokra!

- Ismertesse a Cross-féle iterációs módszer hurkolt csőhálózatok üzemállapotának számítására!

VI. Szivattyúk

- Vázolja fel egy radiális átömlésű örvényszivattyú hosszmetszetét, nevezze meg a gép fő részeit!

- Hogyan értelmezzük szivattyúkra a hasznos és bevezetett (összes) teljesítményt?

- Ismertesse a szállítómagasság definícióját!
Milyen fizikai mennyiségek megváltozásában jelentkezik a szivattyú hasznos fajlagos munkája?

- Értelmezze a volumetrikus, hidraulikai és mechanikai veszteségeket és hatásfokokat?

- Vezesse le az Euler-féle turbinaegyenletet a forgó lapátrács egy áramvonalára alkalmazott Bernoulli-egyenletből!

- Vázolja fel egy radiális átömlésű szivattyú keresztmetszetét a belépő és kilépő sebességi háromszögekkel! Mutassa meg a végtelen sűrű lapátozású szivattyúra vonatkozó elméleti jelleggörbe és a kilépő sebességi háromszög kapcsolatát!

- Ismertesse az un. „perdületapadás” és a hidraulikai veszteségek hatását a szivattyú jelleggörbéjére!

- Ismertesse a nyomásszám és a mennyiségi szám fogalmát! Hogyan függ H, Q és P n-től és a járókerék átmérőjétől hidraulikai hasonlóság esetén?

- Hogyan szerkeszthető meg egy csővezeték jelleggörbéje?

- Mit jelent a munkapont? Hogyan határozható meg? Hogyan dönthető el hogy a munkapont stabilis-e?

- Ismertesse az NPSH definícióját! Milyen hatások befolyásolják egy szivattyú szívóképességét? Milyen káros hatásai vannak a kavitációs üzemnek?

- Hogyan kell a szükséges hozzáfolyást kiszámítani?

- Miért kell a szivattyúkat indítás előtt feltölteni? Hogyan működik az önfelszívó szivattyú?

- Hogyan működik a nedvestengelyű szivattyú? Milyen célra használják? Mi az előnye és mire érzékeny (kényes)?

- Milyen irányítástechnikai problémát vet fel a fordulatszám szabályzás kis térfogatáramok esetén? Hogyan gondoskodik a rendszer a szivattyú leállításáról?

- Milyen célt szolgál a szívóoldali légüst? Miért csak két csatlakozós légüstöt szabad használni fordulatszám-szabályozott szivattyú nyomó oldalán?

VII. Csatornázás, szennyvízgépészet

- Ismertesse egy egyszivattyús szennyvízátemelő szabályzását! Hogyan számítható ki a szintkapcsolók helyzete. Rajzolja fel a töltődési diagrammot egy és három szivattyús átemelő esetén!

- Milyen szempontok szerint lehet megbecsülni a csatornába kerülő víz mennyiségét?

- Hogyan lehet számítani egy kör keresztmetszetű csatorna szállítóképességét? Hogyan változik a kitöltés függvényében? (Rajzolja fel a teltségi görbét!)

- Kör szelvényű csatornákon kívül milyen más szelvényeket alkalmaznak még és milyen céllal?

- Vázolja fel a vasbeton tisztítóakna konstrukcióját! Hol kell aknát elhelyezni a csatornán? Hol van szükség bukóakna beépítésére?

- Milyen esetekben alkalmazunk kényszeráramlású szennyvízelvezetést?

- Ismertesse a nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer működését és gépészeti elemeit!

- Ismertesse a vákuumos szennyvízelvezető-rendszer működését és gépészeti elemeit!

- Milyen műszaki megoldások alkalmazhatók szennyvízszivattyúk dugulásának elkerülésére?

- Milyen követelményeket támasztanak egy korszerű szennyvíztisztító teleppel szemben?

- Ismertesse a csigaszivattyú (archimédeszi csiga) konstrukcióját. Milyen előnyei és hátrányi vannak alkalmazásának szennyvíztisztításban?

- Rajzolja fel a sík rács és az íves rács és tisztítószerkezeteik konstrukcióját. Milyen szempontok alapján választható meg a pálcák profilja?

- Rajzolja fel a csigával tisztított szűrőrács és a lépegető rács konstrukcióját.

- Ismertesse a légbefúvásos és a ciklonos homokfogó és a hozzá kapcsolódó homoksűrítő működési elvét.

- Vázolja fel a hosszanti, függőleges és radiális ülepítők konstrukcióját a megfelelő kotró és uszadék eltávolító berendezésekkel!

- Hogyan működik a szívókotró? Ábrával illusztrálja!

- Hogyan biztosítható a kotróhidak egyenesbe vezetése és elektromos táplálása?

- Ismertesse a levegőztető rendszerek típusait, mennyi oxigént képesek oldatba vinni egységnyi energiával!

- Mit értünk a mélylevegőztető rendszer indirekt szabályzásán?

- Ismertesse a szennyvíztisztításban alkalmazott keverők típusait!