Kérdések az Épület aerodinamika című tantárgyhoz (Szabó Gergely):

1. Sorolja fel, milyen főbb hídszerkezeti típusokat ismer, nevezzen meg konkrét példákat (pl.: függőhíd – Erzsébet híd)! Nevezzen meg egy kiválasztott hídszerkezeten főbb szerkezeti elemeket (pl.: kábel, merevítő tartó, stb.)! Milyen fő építőanyagokat alkalmaznak az építőmérnöki gyakorlatban (minden említett anyagnál említse meg annak szilárdsági értékeit, rugalmassági modulusát, egyéb jellemzőit)?

2. Építőmérnöki szerkezetek dinamikai viselkedését milyen tényezők befolyásolják (anyag, hőmérséklet, stb.)?

3. A végeselemes szerkezet modellezés milyen főbb lépésekből áll? Milyen tényezők befolyásolhatják egy szerkezet csillapítását. Mondjon példákat anyagi és geometriai nemlinearitásokra!

4. Egy vasbeton kémény esetén írja le, milyen fő lépéseket kell elvégeznünk a szélterhelés hatásának számításához az EUROCODE utasításai szerint (szélsebesség, szélprofil, turbulencia intenzitás, sajátfrekvenciák, csillapítás, alaki tényező, stb.)!

5. Nevezze meg a turbulens légköri határréteg részeit, röviden ismertesse főbb jellemzőiket!

6. Milyen erők egyensúlya határozza meg a szél irányát a légkörben görbült áramvonalak esetén?

7. Méret és időskála szerint, a skálák megnevezésével rendezze növekvő sorrendbe a következő jelenségeket: ciklon, anticiklon, tornádó, hurrikán, zivatar

8. Sorolja fel, milyen eszközöket használnak a meteorológiában a planetáris határréteg szerkezetének feltérképezésére, és vázolja azok működésének lényegét.

9. Áramvonalas és tompa testek körüli áramlás jellemzői. E testekre ható áramlási ellenállás erő keletkezése, egymáshoz képesti nagysága, az eltérés indoklása.

10. A henger körüli áramlás jellemzői különböző Reynolds szám tartományokban.

11. Mivel lehet befolyásolna a kritikus Reynolds számot egy adott tartó esetén? Miért lehet ez gyakorlati szempontból előnyös?

12. A híd szekció modell szélcsatorna vizsgálatánál adott megfúvási sebességnél milyen feltételek teljesülése mutatja a flutter létrejöttét?

13. A híd szekció modell szélcsatorna mérésénél milyen vizsgálatokat végzünk?

14. Mi várható áramlási irányban egymás mögött lévő tartókra együttesen ható ellenálláserők összegének alakulására a távolság függvényében. Hogyan magyarázható a kölcsönhatás?